ESCOLA SECUNDÁRIA ALFREDO DA SILVA

Barreiro – 667

Curso de Electricista de Instalações    -   1ª Turma

DISCIPLINA DE INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS – Ano Lectivo de 2002/2003

##### T E S T E

# Nome:____________________________

| 1. A corrente eléctrica é: |
| --- |
| a) O movimento desordenado dos electrões através de um fio condutor | ( |
| b) O movimento ordenado dos átomos através de um fio condutor | ( |
| c) O movimento ordenado de electrões através de um fio condutor | ( |

| 2. A Intensidade da corrente eléctrica (I) é: |
| --- |
| a) O fluxo de electrões que passa num determinado ponto em cada unidade de tempo | ( |
| b) O fluxo de electrões que passa num determinado ponto | ( |
| c) O fluxo de átomos que passa num determinado ponto | ( |

| 3. Uma molécula de um dado material é formada por: |
| --- |
| a) Átomos | ( |
| b) Electrões | ( |
| c) Outras moléculas | ( |

| 4. A unidade de medida da Intensidade de corrente eléctrica: |
| --- |
| a) É o Ampére (A) e mede-se com um amperímetro | ( |
| b) É o Ampére (A) e mede-se com um voltímetro | ( |
| c) É o Volt e mede-se com um multímetro | ( |

| 5. Dos seguintes condutores e cabos, indica quais os que têm policloreto de vinilo na sua composição: |
| --- |
| a) FVD | ( |
| b) FBB | ( |
| c) BCV | ( |
| d) VVD | ( |

| 6. Uma molécula de um determinado material é: |
| --- |
| a) A partícula mais pequena existente nesse material | ( |
| b) A menor quantidade desse material que é possível obter e que mantém todas as propriedades do material | ( |
| c) A menor quantidade desse material que é possível obter mas que já não tem todas as propriedades do material | ( |

| 7. O condutor FV é constituído por: |
| --- |
| a) Condutor de cobre rígido, isolamento de PVC | ( |
| b) Condutor de cobre flexível, isolamento em PVC | ( |
| c) Condutor de cobre flexível, isolamento de borracha | ( |

| 8. Quando ligamos 2 corpos com um número diferente de electrões, através de um fio de cobre: |
| --- |
| a) Não acontece nada | ( |
| b) Os electrões movem-se do corpo com mais electrões para o corpo com menos electrões e esse movimento só pára quando o corpo que tinha mais electrões já não tiver nenhum | ( |
| c) Os electrões movem-se do corpo com mais electrões para o corpo com menos electrões e esse movimento só pára quando os dois corpos tiverem o mesmo número de electrões | ( |

9. Indique o nome do seguinte condutor, de acordo com a codificação estudada:

2                 1                              Resposta:

1 – cobre

2 – PVC

3 – PVC

| 10. Qual dos condutores indicados a seguir corresponde a um condutor flexível, com isolamento em policloreto de vinilo e paralelo: |
| --- |
| a) F | ( |
| b) FV | ( |
| c) FVD | ( |

| 11. Quais as características do condutor FV ? |
| --- |
| a) Rígido, condutor de cobre, isolamento em PVC | ( |
| b) Flexível, condutor de cobre, isolamento em PVC | ( |
| c) Flexível, condutor em alumínio e isolamento em PVC | ( |
| d) Flexível, condutor de cobre, isolamento em borracha | ( |

| 12. Qual a função Principal do fio de Terra ? |
| --- |
| a) Proteger os electrodomésticos. | ( |
| b) Proteger as pessoas contra electrocussões (choques eléctricos). | ( |
| c) Proteger a fase e o neutro. | ( |
| d) Proteger as tomadas. | ( |

| 13. quando a parte eléctrica activa, no interior duma máquina, toca na parte metálica exterior dessa máquina... |
| --- |
| a) A corrente eléctrica flui dessa parte exterior para o eléctrodo de terra, através da fase. | ( |
| b) A corrente eléctrica flui dessa parte exterior para o eléctrodo de terra, através do neutro | ( |
| c) A corrente eléctrica flui dessa parte exterior para o eléctrodo de terra, através da parede | ( |
| d) A corrente eléctrica flui dessa parte exterior para o eléctrodo de terra, através do fio de terra. | ( |

| 14. O fio de terra deve ser ... |
| --- |
| a) Azul | ( |
| b) Amarelo e Verde | ( |
| c) Castanho | ( |
| d) Preto | ( |
| 15. As partículas responsáveis pela electricidade são: |
| a) Os átomos | ( |
| b) As moléculas | ( |
| c) Os electrões | ( |

| 16. Um arrancador serve para... |
| --- |
| a) Complementar a acção do balastro no momento em que se inicia o funcionamento da lâmpada fluorescente | ( |
| b) Complementar a acção do balastro no momento em que se desliga a lâmpada fluorescente | ( |
| c) Complementar a acção do balastro no momento em que se inicia o funcionamento da lâmpada incandescente | ( |
| d) Complementar a acção do balastro no momento em que se desliga a lâmpada incandescente | ( |

| 17. Um balastro serve para... |
| --- |
| a) Para desligar a lâmpada | ( |
| b) Elevar a tensão de alimentação nos terminais da lâmpada para que se estabeleça uma resistência eléctrica no seu interior | ( |
| c) Elevar a tensão de alimentação nos terminais da lâmpada para que se estabeleça uma descarga eléctrica no seu interior | ( |
| d) Tornar a lâmpada mais pesada | ( |

| 18. Nas alíneas seguintes diga qual delas contém apenas bons condutores |
| --- |
| a) Cobre, Prata, Platina, Ouro, Latão, Madeira, Ferro | ( |
| b) Cobre, Prata, Zinco, Latão, Ouro | ( |
| c) Cobre, Prata, Plástico, Platina, Latão | ( |
| d) Cobre, Prata, Ouro, PVC, Ferro | ( |

| 19. As cargas eléctricas com o mesmo nome: |
| --- |
| a) Repelem-se | ( |
| b) Atraem-se | ( |
| c) Nem uma coisa nem outra | ( |

| 20. Tensão eléctrica duma fonte de alimentação é: |
| --- |
| a) Diferença de nível eléctrico entre os 2 pólos dessa fonte | ( |
| b) Diferença de corrente eléctrica entre os 2 pólos dessa fonte | ( |
| c) Diferença de resistência eléctrica entre os 2 pólos dessa fonte | ( |
| d) 220 V | ( |

| 21. Resistência eléctrica de um material é: |
| --- |
| a) A corrente eléctrica que passa nesse material | ( |
| b) A maior ou menor dificuldade que esse material oferece à passagem da corrente eléctrica | ( |
| c) A maior ou menor dificuldade que esse material oferece à passagem da tensão eléctrica | ( |
| d) A maior ou menor dificuldade que esse material oferece à passagem da resistência eléctrica | ( |

| 22. Os electrões encontram-se: |
| --- |
| a) A girar a alta velocidade à volta do núcleo | ( |
| b) No núcleo | ( |
| c) Parados à volta do núcleo | ( |

| 23. Quanto maior é o valor da resistência eléctrica de um circuito |
| --- |
| a) Maior é o valor da tensão da fonte | ( |
| b) Menor é o valor da corrente eléctrica que o percorre | ( |
| c) Maior é o valor da lei de ohm | ( |
| d) Maior é o valor da corrente eléctrica que o percorre | ( |

24. O que entende por material bom condutor ?

Resposta:

25. Uma lâmpada de 20 ( é ligada directamente a uma fonte de alimentação. Sabendo que é percorrida por uma corrente eléctrica de 13 A, calcule o valor da fonte de tensão.

Resposta:

26. Desenhe o esquema multifilar correspondente ao seguinte esquema unifilar:

Esquema Unifilar:

(

Esquema Multifilar:

27. Desenhe os esquemas unifilar e multifilar do circuito “Derivação Simples com uma lâmpada incandescente”

Esquema Unifilar:

Esquema Multifilar:

28. Relativamente ao circuito anterior, indique todo o material necessário para executar a montagem. Refira-se aos aparelhos, ferramentas usadas e outros materiais.

Resposta:

# Text boxes

3