# PROJECTO ITED

Para Edifício de 2 pisos, cada um deles com andar esquerdo e direito

( ( ( (    Número de fracções autónomas: 4   ( ( ((

Será um projecto do tipo:

Figura 1

## Dimensionamentos a efectuar

### Redes de Tubagens

Vamos usar o quadro 1

Quadro 1: Dimensionamentos a Efectuar nas Redes Individual e Colectiva de Tubagens

### REDE COLECTIVA DE TUBAGENS

0. Instruções de Montagem (Tubos e Caixas)

### Tubos

- Os tubos não podem ficar salientes no interior das caixas. Devem terminar sem

arestas vivas, com boquilhas;

- O comprimento máximo dos tubos entre duas ciaxas deve ser 12m em percurso

rectilíneo e horizontal;

- O nº máximo de curvas nos tubos, entre caixas, é de duas;

- O raio de curvatura mínimo é de 90º;

- Não é permitido mais de uma curva a 90º, devendo usar-se caixas de passagem

do tipo I2;

- O raio de curvatura dos tubos deverá ser superior ou igual a 6 vezes o diâmetro

nominal da tubagem.

### Caixas

- Devem ser identificadas com a palavra “Telecomunicações”;

- As caixas localizadas nas colunas montantes, para além da palavra

“Telecomunicações”, são identificadas por uma sequência alfanumérica de pelo

menos 5 caracteres:

- Os dois dígitos da esquerda identificam o tipo de tecnologia (PC ou CF);

- Segue-se uma barra de separação;

- Os dígitos da direita identificam o andar em que as caixas se localizam.

Expls: PC/04		CF/00		PC/-03

1. Fazer o traçado da Rede de Tubagens Colectiva e da sua ligação aos ATIs, onde deve assinalar a localização:

( Dos ATEs;

( Das caixas de derivação da(s) coluna(s) montante(s);

( Dos tubos que interligam verticalmente as várias caixas de coluna;

( Dos tubos que interligam as caixas de coluna e os ATI;

( Dos ATIs.

Tomar como base a figura 1.

2. O número dos pares de cobre necessários para o edifício é de 32 e o número de cabos coaxiais é de 2 (ver cálculos mais à frente).

Logo, pelas tabelas seguintes, o ATE inferior será uma caixa C2 e o ATE superior será uma caixa C1.

Quadro 2: Tipo de Caixas a usar nos ATEs e nas Caixas de Coluna (dependendo do nº de pares de cobre que por lá passam/ligam)

Quadro 3: Tipo de Caixas a usar nos ATEs e nas Caixas de Coluna (dependendo do nº de cabos coaxiais que por lá passam/ligam)

2. Montar os Armários de Telecomunicações (ATE) superior (caixa C1) e inferior (caixa C2).

São os pontos de confluência dos operadores (empresas fornecedoras).

Caixa tipo C1

3. O número de pares de cobre necessários são 32.

32 x 1,2 = 38,4 (20% de folga) ( usa-se o cabo normalizado com o nº de pares imediatamente superior, neste caso, 40 ( O Repartidor Geral de Pares de Cobre (RG-PC) é formado por 4 unidades modulares, uma vez que cada unidade modular tem capacidade para 10 pares.

3. Montar dentro do ATE inferior:

( 1 RG-PC (formado por 4 unidades modulares);

( 1 RG-CC;

( 1 Barramento Gerais de Terras de protecção (BGT);

( 4 tomadas com terra para disponibilização de energia eléctrica a 230V

(irão ligar a um quadro eléctrico geral do edifício, com disjuntor diferencial

próprio).

Como se deve reservar espaço para 4 operadores telefónicos (pares de cobre)?

4. Dos Quadros 2 e 3 concluímos que a coluna montante é formada por 2 caixas C2 em cada piso.

Ao fim e ao cabo, e como é obrigatório, são duas colunas montantes: uma para os pares de cobre e outra para os cabos coaxiais.

4. Montar as 4 caixas de coluna, tipo C2, (2 em cada piso).

Juntamente com os ATEs superior e inferior, estas caixas constituem a coluna montante.

5. Estas caixas são ligadas entre si por 4 tubos plásticos (2 para a rede de pares de cobre - 1 é de reserva - e 2 para a rede de cabo coaxial - 1 é de reserva) de diâmetro igual a 40 mm, que é o valor mínimo.

Também a caixa de coluna do 2º piso tem de se ligar ao ATE superior e a caixa de coluna do 1º piso tem de se ligar ao ATE inferior.

5. Ligar verticalmente, através de 12 tubos plásticos de 40 mm, os ATE inferior ( caixa de coluna do 1º piso ( caixa de coluna do 2º piso ( ATE superior.

Cada ligação é composta por 4 tubos (2 por coluna/par de caixas).

notas:	- O percurso deve ser o mais rectilíneo possível;

- O comprimento máximo dos tubos entre duas caixas deve ser de 12 m;

- O número máximo de curvas em cada tubo, entre caixas, é de duas.

5.a) Ir para o ponto 1. da secção seguinte, “Rede Individual de Tubagens”

6. Em cada piso vamos ligar a caixa de coluna a cada um dos 2 ATI (1 em cada fracção autónoma), através de um tubo de 20 mm (valor mínimo), por onde passarão os pares de cobre;

6. Ligar horizontalmente cada uma das caixas de coluna, da coluna de pares de cobre, a cada um dos ATIs do piso, através de tubos plásticos de 20 mm.

São pois precisos 2 tubos (de cada caixa sai 1 tubo com pares de cobre para cada ATI).

notas:	- O percurso deve ser o mais rectilíneo possível;

- O comprimento máximo dos tubos entre duas caixas deve ser de 12 m;

- O número máximo de curvas em cada tubo, entre caixas, é de duas.

7. Em cada piso vamos ligar a caixa de coluna a cada um dos 2 ATI (1 em cada fracção autónoma), através de um tubo de 32 mm (valor mínimo), por onde passarão os cabos coaxiais;

7. Ligar horizontalmente cada uma das caixas de coluna, da coluna de cabos coaxiais, a cada um dos ATIs do piso, através de tubos plásticos de 32 mm.

São pois precisos 2 tubos (de cada caixa sai 1 tubo com cabos coaxiais para cada ATI).

notas:	- O percurso deve ser o mais rectilíneo possível;

- O comprimento máximo dos tubos entre duas caixas deve ser de 12 m;

- O número máximo de curvas em cada tubo, entre caixas, é de duas.

8. A Passagem Aérea de Topo (PAT) liga as caixas de coluna, da coluna dos cabos coaxiais, do último piso ao ATE ou directamente à antena exterior no telhado do edifício.

Esta PAT deve ser realizada com 2 tubos de diâmetro igual a 40 mm (valor mínimo).

8. Montar os tubos plásticos de 40 mm que constituem a PAT, a partir do ATE superior, no sentido ascendente.

9. Como recomendado no Quadro 1, fomos à Tabela 15, para calcular a entrada subterrânea, que é por onde entram os cabos de pares de cobre, vindos das Câmaras de Visita dos Operadores (exterior ao edifício) e com destino à Caixa de Entrada dos Cabos (já no interior do edifício) ou ao ATE, como é o nosso caso.

Daqui podemos concluir que devemos usar 3 tubos de, no mínimo, diâmetro 50 mm (um para os pares de cobre, um para os cabos coaxiais, ficando um de reserva)

9. Montar 3 tubos plásticos de 50 mm, a partir do ATE e com destino às Câmaras de Visita dos Operadores (fora do edifício).

notas:	- O percurso deve ser o mais rectilíneo possível;

- O comprimento máximo dos tubos entre duas caixas deve ser de 12 m;

- O número máximo de curvas em cada tubo, entre caixas, é de duas.

10. Ir para o ponto 3. da secção seguinte, “Rede Individual de Tubagens”

##### REDE INDIVIDUAL DE TUBAGENS

1. Cada ATI deve ser uma caixa plástica (tipo I1 a I3 - qual usar em cada caso???) e não metálica.

As dimensões mínimas devem ser de Largura - 200 mm; Altura - 300 mm; Profundidade - 100 mm.

1. Montar os 4 Armários de Telecomunicações Individuais (1 dentro de cada fracção autónoma individual - “apartamento”).

- Identificar cada um dos ATIs com a palavra “Telecomunicações”.

nota: Cada ATI deve ser montado ao lado e ao mesmo nível/altura do quadro de energia eléctrica da fracção respectiva.

2. Voltar ao ponto 6. da secção “Rede de Tubagens Colectiva”

3. Devemos interligar o ATI ao quadro de energia eléctrica e à coluna montante, com tubos de diâmetro 25 mm, que é o mínimo.

no ponto 6. da secção anterior “Rede Colectiva de Tubagens”, diz lá que é tubo de 20 mm. Em que ficamos?

3. Interligar, com tubo plástico de 25 mm, o ATI ao quadro de energia eléctrica da fracção autónoma.

4. O ATI é obrigatoriamente constituído por duas zonas distintas: uma mais acessível ao utilizador, outra mais restrita, para acesso pelo instalador ITED. (desenvolver???)

4. Montar, dentro de cada ATI:

Um Dispositivo de Derivação de Cliente (DDC) (qual a capacidade? do primário? do secundário?), 2 Tap de Cliente (TC) (de quantas saídas?) e espaço para mais um TC.

5. Montar, dentro de cada ATI:

Um barramento de terra, com capacidade mínima de 5 ligações.

(e não é preciso barramento de terra nos ATEs???)

6. Montar uma tomada com terra que deve ser ligada ao quadro de energia da fracção autónoma, com um disjuntor diferencial próprio.

(e não é preciso tomadas com terra nos ATEs???)

Do ATI deve sair um tubo para ligar a uma caixa tipo I1 para interligações futuras. (zona privilegiada?)

7. Montar um tubo plástico de diâmetro 20 mm desde a parte inferior do ATI até uma altura de 30 cm onde irá ligar a uma caixa de tipo I1.

##### Redes de Cabos

###### REDE COLECTIVA DE CABOS

Pares de Cobre

1. Calcular o somatório dos pares de cobre utilizados em todas as redes individuais, isto é, em todas as fracções autónomas.

no nosso caso ( nº de p.c = nº de fracções x 8 = 4 x 8 = 32

2. Multiplicar esse valor por 1,2 e arredondar por excesso.

no nosso caso ( 32 x 1,2 = 38,4

3. O cabo a usar na rede colectiva deverá ser aquele que tem um nº de pares de cobre imediatamente acima do valor calculado.

Os cabos normalizados existentes no mercado têm a seguinte capacidade:

(4, 8, 12, 16, 20, 32, 40, 60, 100, 200 e 300 pares).

3. De acordo com o valor calculado no ponto anterior, determinar o cabo normalizado que se vai utilizar.

no nosso caso ( usamos o cabo com 40 pares de cobre.

4. Os pares não utilizados (de reserva) devem ficar distribuídos ao longo do edifício nas caixas de coluna e no secundário do RG-PC, devidamente assinalados nas fichas das caixas de derivação (caixas de coluna).

4. No nosso caso, como temos 8 pares de cobre “a mais”, vamos deixar 4 pendentes no 1º piso e 4 pendentes no 2º piso, nos DDSs das respectivas caixas de coluna.

5. Efectuar os cálculos para montar o RG-PC no ATE inferior

- Calcular o Nº de ligações possíveis no secundário = somatório do nº de pares e cobre de todas as fracções autónomas. No nosso caso são 32.

- Nº de ligações possíveis do primário = 1,5 vezes o nº de ligações possíveis no secundário. Consegue-se assim espaço para boa manutenção e separação de operadores.

No nosso caso temos 32 x 1,5 = 48.

- Daqui, calcula-se do nº de unidades modulares. Como cada unidade modular permite a ligação de 10 pares, vamos precisar de 5 unidades modulares para montar no RG-PC, que fica no ATE inferior.

5. Montar o RG-PC no ATE inferior, com 5 unidades modulares (DDS).

(isto parece estar repetido com o ponto 3. da secção 1 “Rede Colectiva de Tubagens”)

Ex. de Dispositivo de Derivação Simples (DDS) - unidades modulares:

Ex. de estrutura para montagem de DDS:

6. Todos os cabos de pares de cobre que vamos usar têm de ser da Categoria 3, no mínimo, e podemos usar simétricos ou entrançados (ex: UTP, STP e FTP)

6. Ligar o RG-PC no ATE inferior.

Usar como dispositivos de ligação e distribuição, as 5 unidades modulares fornecidas (DDS Simples), que permitem ligar 10 pares de cobre cada, individualizando os condutores.

O primário deve ficar do lado esquerdo da caixa, onde ficam também os órgãos de protecção.

- Usar a chave para a introdução / ligação dos condutores nos dispositivos de

derivação, como se mostra na figura.

- Usar cabo TVV, de que se pode ver na figura um exemplo com poucos

condutores:

- Montar os cabos como se mostra na figura seguinte, de modo a que não haja

apertos excessivos nos cabos e fiquemos com uma certa folga para possíveis

alterações de ligações:

- Usar a numeração standard, cujos primeiros 100 pares são mostrados a seguir:

- O condutor “a” ligue no contacto esquerdo e o condutor “b” no direito.

Considera-se a unidade modular na posição horizontal e a numeração dos

terminais crescente da esquerda para a direita. Os condutores devem ser ligados

a partir do lado esquerdo

6.a) Preencher a ficha técnica (ver anexo) do repartidor e colocá-la, em bolsa

plástica, dentro do ATE.

6. No RG-PC, situado no ATE inferior, nas caixas de coluna, e nos ATIs, usar chicotes de interligação feitos com este mesmo cabo e com duas fichas RJ-45 nos extremos.

7. Enfiar os cabos de pares de cobre, de cima para baixo, na coluna montante.

8. Ligar os pares de cobre nas caixas de coluna, da mesma forma que foi feito no ATE.

- Todos os cabos da rede colectiva devem ser numerados e etiquetados. No

preenchimento das fichas referentes a caixas de derivação e de

encaminhamento, deve ser sempre escrito o número do cabo respectivo e a

cor do par, para uma correcta identificação de origem e destino.

- O condutor “a” liga no contacto esquerdo e o condutor “b” no direito.

Considera-se a unidade modular na posição horizontal e a numeração dos

terminais crescente da esquerda para a direita. Os condutores devem ser

ligados a partir do lado esquerdo.

- Nas caixas de derivação, com dispositivo de derivação, que sirvam mais de

um cliente, deverão existir fichas de registo em bolsas de plástico

preenchidas com abreviaturas das cores.

9. Preencher a respectiva ficha técnica referente às caixas de coluna (ver anexo)

Cabo Coaxial

10. Nos edifícios com 4 ou mais fracções autónomas é obrigatório é obrigatório termos 2 redes de cabos coaxiais.

Uma rede é para MATV e os cabos vêm da antena instalada no telhado do edifício, passam pela PAT e entram no ATE superior, seguindo daí para baixo pela coluna montante de cabo coaxial.

Outra rede é a de CATV e entra subterraneamente no edifício, indo ligar ao ATE inferior e daí para cima, pela coluna montante de cabo coaxial.

-Usar cabos coaxiais flexíveis do tipo RG11, RG7, RG59 ou RG6

12. Usar fio V de cor vermelho/verde de 1.5mm2 para terra de protecção, ligado ao barramento geral de protecção existente em cada caixa de coluna, ATE e ATI.

10. Montar o RG-CC MATV, no ATE superior.

É constituído por 1 TC(?)Tap terminal de 4 vias, isto é, 1 entrada e 4 saídas, como nos ATIs???).

- Montar os cabos como se mostra na figura seguinte, de modo a que não haja

apertos excessivos nos cabos e fiquemos com uma certa folga para possíveis

alterações de ligações:

9. Montar o RG-CC CATV, no ATE inferior.

É constituído por 1 TC? (?)Tap terminal de 4 vias, isto é, 1 entrada e 4 saídas, como nos ATIs???).

10. Preencher a respectiva ficha técnica (ver anexo...)

Os cabos vão directamente para os ATI ou é preciso também ter taps nas caixas de coluna?

REDE INDIVIDUAL DE CABOS

Pares de Cobre

Introdução

Vamos supor, para o efeito que nos interessa, que cada fracção é composta por:

2 quartos, 1 sala e 1 cozinha.

O que as normas determinam é que se devem montar:

1 tomada em cada quarto, 1 tomada em cada sala, 1 tomada na cozinha.

Vamos pois precisar de montar, em cada ATI, de cada fracção autónoma, 4 tomadas.

1. Fixar um DDC no ATI. Este DDC tem 2 painéis (primário ligado à rede colectiva e secundário ligado à rede individual).

ex. de painel traseiro de um secundário de um DDC

1.a) Cada painel é constituído por tomadas de 8 contactos, tipo RJ-45.

1.b) Montar 4 tomadas de 8 contactos, no primário, interligadas como se segue:

( 1ª tomada ligada a 1 par de cobre nos terminais 4 e 5;

( 2ª tomada ligada a 1 par de cobre nos terminais 4 e 5;

( 3ª tomada ligada a 2 pares de cobre, um nos terminais 4 e 5  outro nos terminais 3 e 6;

( 4ª tomada livre, permitindo a utilização de sistemas futuros.

1.c) No secundário, montar 2 tomadas de 8 contactos, em paralelo (interligadas), por cada tomada de cliente, identificando a tomada de cliente a que se dirige.

No nosso caso (ver Introdução) vamos precisar de montar 4 tomadas.

ex. de um paralelo entre 2 tomadas RJ-45

Esquema de um DDC - a única diferença em relação ao do nosso projecto é que esta figura tem 5 tomadas de cliente e nós só vamos ter 4 (2 quartos, 1 sala e 1 cozinha).

1.d) Identificar as saídas do DDC para as tomadas de cliente com legendas indeléveis, de forma a identificar-se correctamente as tomadas de destino

1.e) Interligar todas as tomadas, no DDC, por intermédio de chicotes adequados, permitindo distribuir o sinal de entrada por todas as tomadas (1 operador).

Ex. de interligação com os chicotes fornecidos e que devem ser manobrados pelo cliente. Tal como no nosso projecto, também nesta figura temos apenas 1 operador e as ligações dos chicotes como mostrado permitem distribuir o sinal por todas as tomadas de cliente.

1. No caso de se adquirirem ATIs já com o equipamento montado, ele terá um aspecto do tipo:

| Ex. de um possível ATI | Ex. de ligações de cliente num ATI | Ex. de ATI aberto |
| --- | --- | --- |

| Pormenor das ligações aos TC | Acessos a um ATI |
| --- | --- |

2. Ligar, com um tubo de 20 mm (mínimo) cada ATI ao quadro de energia eléctrica da respectiva fracção, que deve estar situado ao seu lado e à mesma altura.

3. Ligar os cabos de pares de cobre desde o DDC até às tomadas do cliente, em estrela, isto é, não se pode fazer “shunts” de tomada para tomada. Cada tomada deve ir sempre ligar ao DDC, situado no ATI.

Caso seja necessário usar caixas de passagem, isto é, caixas que ficam entre o ATI e a tomada de cliente, usar caixas tipo I2 ou I3 como caixas de passagem, também a 30 cm de altura em relação ao pavimento..

A ligação a cada tomada deve ser feita com cabos de 4 pares de cobre (UTP, por exemplo).

3.b) Ligar uma conduta com o diâmetro de 20mm, se possível na vertical ao próprio ATI e terminada numa caixa de aparelhagem, por exemplo do tipo I1, com tampa. Esta deverá ficar à mesma altura das tomadas de cliente (30cm) e servirá para uma WLAN, por ex.

- Usar o seguinte código de cores:

Sempre que possível, usar o mesmo tubo para vários pares.

4. Montar as 4 tomadas em cada fracção autónoma: 1 em cada quarto, 1 na cozinha e 1 na sala.

As tomadas devem ter 8 contactos (RJ-45, por exemplo).

Tomada dupla de 8 contactos, vista pela frente e pelo verso, e respectiva ficha

- Usar a caixa de aparelhagem do tipo I1, como se mostra na figura.

- Colocar as tomadas a uma altura de 30 cm do pavimento.

5. Ligar as 4 tomadas anteriormente montadas:

1 tomada em cada quarto, 1 tomada em cada sala, 1 tomada na cozinha

Apenas são permitidas tomadas de 8 contactos

Usar o esquema A ou o esquema B, mas manter a coerência em toda a instalação/edifício.

Usar para cada tomada a caixa de aparelhagem tipo I1

Aconselha-se o uso de tomadas mistas (pares de cobre e cabo) de espelho comum.

5. Sempre que possível recomenda-se o uso de tomadas mistas de espelho único (8 contactos + cabo, no nosso caso) que facilitam a instalação e valorizam o aspecto estético.

6. Identificar as tomadas com legendas indeléveis de modo a existir correspondência com os terminais de saída do DDC.

Cabo Coaxial

7. Fixar um Tap de Cliente em cada ATI por cada tipo de cabo coaxial / operador.

No nosso caso vamos montar um TC para a MATV e outro para a CATV.

Esquema de 2 TC, um para MATV e outro para CATV. Nós vamos ter apenas 5 tomadas de cliente em vez das 6 desta figura.

Ver exemplo na figura: Tap terminal de 8 vias, isto é, 1 entrada e 8 saídas.

8. Ligar cada um dos cabos coaxiais de entrada, vindo da coluna montante, à entrada do TC respectivo.

Usar o descarnador para cabos RG59, RG6, RG7 e RG11, da figura seguinte.

Ex. de possível esquema de interligação dos dois operadores (1 de cada tipo) de cabo coaxial.

Nós vamos ter menos 1 tomada de cliente.

constituição de um cabo coaxial

9. Colocar:

1 tomada por quarto, 1 por sala e 1 na cozinha.

- Usar, como recomendado, tomada de TV e Dados (pares de cobre)

reunidas em um único espelho (ver figura);

- Colocar as tomadas a uma altura de 30 cm do pavimento.

9. Recomenda-se a existência de uma Zona de Acesso Privilegiado (ZAP) - no mesmo local há 2 tomadas coaxiais a uma distância máxima de 30 cm (preferencialmente no mesmo espelho).

Recomenda-se:

Número de fracções autónomas ( 4 - Tomadas de TV, Rádio e Dados

10. Fazer as ligações entre o TC e as tomadas de cliente, em estrela, usando cabos coaxiais do tipo RG59, RG6 ou RG7.

10. Ligar cada uma das saídas do TC (do tipo ‘F’ fêmea) à respectiva tomada de cliente, em estrela, portanto. Identificar, no TC, cada uma das saídas com a tomada de cliente a que se dirige.

Usar o Alicate de Cravar Fichas “F” (RG59, RG6, RG7 e RG11) da figura.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exemplos de fichas tipo “F”

nota: Havia outra hipótese:

- Os cabos terminam num painel de fichas “F” fêmea. A interligação entre o referido painel e os TC pode ser feito por pequenos chicotes coaxiais, “F” macho - “F” macho.

11. Identificar as tomadas com legendas indeléveis de modo a existir correspondência com os terminais de saída dos TC.

12. Terminar cada uma das saídas dos TC com uma carga adequada, e fornecida, de modo a não deteriorar o sinal.

13. Identificar devidamente os cabos saídos do TC para as tomadas de cliente.

14. Ligar o primário ao secundário através dos chicotes previamente preparados (acessível ao cliente)

Exemplo de ATI:

ANEXO

SISTEMA ITED MONTADO NA ESAS - ANO LECTIVO 2005/2006

FOTOS E COMENTÁRIOS/ASPECTOS A RETER

FOTO 1

1. 2 colunas montantes: a da direita é para pares de cobre e a da esquerda para cabo;

2. O número de fracções autónomas é de 4 (2 esq. e 2 dir.);

3. O primeiro nível da coluna montante é formado pelo ATE Inferior; daí podiam ainda sair a tubagem para a CE (Caixa de Entrada do prédio);

4. O último nível da coluna montante é formado pelo ATE Superior para cabo unicamente (MATV vinda das antenas exteriores no telhado do edifício).

FOTO 2

1. O ATE Inferior é formado por duas caixas, a da direita para pares de cobre e a da esquerda para cabo coaxial;

2. Os tubos que sairiam do ATE Inferior para a Caixa de Entrada do prédio (CE) teriam um diâmetro de 50mm (o mínimo);

3. No interior da caixa referente ao cabo coaxial encontra-se o Repartidor Geral de Cabo Coaxial (RG-CC) que é formado por um repartidor de 1 entradas e 4 saídas, conforme foto 8 abaixo;

4. No interior da caixa referente aos pares de cobre encontra-se o Repartidor Geral de Pares de Cobre (RG-PC) que é formado por 4 módulos, como podemos ver em foto 7 abaixo;

5. O ATE é identificado segundo as normas, neste caso ATE/00/INFERIOR;

6. O tubo utilizado para ligar as caixas de coluna da rede colectiva de de um piso ao outro é de 40mm de diâmetro (valor mínimo).

FOTO 3

1. De cada caixa de coluna sai um tubo para cada fracção autónoma desse andar. Assim, a cada fracção autónoma (ATI) chega um tubo com os pares de cobre e outro com os cabos coaxiais;

2. O tubo utilizado para ligar as caixas de coluna da rede colectiva de cabo coaxial (esquerda) ao ATI é de 32 mm de diâmetro (valor mínimo);

3. O tubo utilizado para ligar as caixas de coluna da rede colectiva de pares de cobre (direita) ao ATI é de 25 mm de diâmetro (valor mínimo);

FOTO 4

1. ATI com 10 tomadas de pares de cobre e 2 tomadas/fichas de cabo coaxial;

2. O tubo a utilizar do ATI para a caixa de passagem I3 é de diâmetro 32mm ( valor mínimo);

3. O tubo a utilizar do ATI para o Quadro de Entrada (energia eléctrica) é de diâmetro igual a 20mm (valor mínimo);

4. O Tubo a utilizar do ATI para a caixa I1 (zona de aceso privilegiado) é de 20 mm (valor mínimo);

5. As tomadas de pares de cobre são colocadas em caixas de aparelhagem tipo I1.

FOTO 5

1. Pormenor da rede individual de tubagem no interior da fracção autónoma.

FOTO 6

1. Pormenor do ATE Superior;

2. O ATE é identificado segundo as normas, neste caso ATE/01/SUPERIOR.

FOTO 7

1. ATE inferior (pares de cobre) contém o respectivo Repartidor Geral (RP-PC), neste caso com 4 módulos, uma vez que o número depares necessário para 4 fracções autónomas é de 32 pares de cobre (ver cálcuoos no projecto acima);

2. Estamos aqui a usar cabos de pares de cobre com 10 pares de cobre cada.

FOTO 8

1. ATE inferior (cabo coaxial CATV, TV por cabo) contém o respectivo Repartidor Geral (RP-CC), neste caso com 4 saídas, uma para cada fracção autónoma, uma vez que temos apenas um fornecedor de serviço de CATV.

FOTO 9

1. Caixa de coluna da Rede Colectiva de Pares de Cobre do 1º piso;

2. Essa caixa de coluna é identificada segundo as normas em vigor, no caso PC/01;

3. O raio de curvatura dos cabos de pares de cobre é calculado segundo as normas, isto é, no mínimo igual a 6 x o diâmetro do cabo.

FOTO 10

1. Caixa de coluna da Rede Colectiva de Pares de Cobre do 2º piso;

2. Essa caixa de coluna é identificada segundo as normas em vigor, no caso PC/02.

FOTO 11

1. Pormenor do ATI (exterior), com 10 tomadas

FOTO 12

1. Pormenor do fundo do ATI, onde são visiveis os repartidor de cabo coaxial, um para a CATV (TV por cabo) oriundo do ATE inferior, e outro para MATV (TV satélite) oriundo do ATE superior, por sua vez com origem na antena instalada no telhado do edifício.

FOTO 13

1. Pormenor da ligação das tomadas (pares de cobre) do painel frontal do ATI, onde se nota a ligação em paralelo dos vários pares que chegam ao ATI. Para pormenores sobre como fazer a ligação dos pares de cobre que chegam à fracção autónoma, por favor consulte o projecto acima.