Curso Profissional de Técnico de Eletrotecnia

Disciplina: Eletricidade e Eletrónica: Mód.6 – Transístores Bipolares

Trabalho Laboratorial

Curvas Características Do Transístor De Junção Bipolar

Objetivos:

- Determinar as características de entrada da montage em emissor comum.

- Determinar as características de saída da montage em emissor comum.

Instrumentação, Material e Documentação:

- 1 Potenciómetro de 10

- 1 Resistência de 15

- 1 Transístor BC 547

- 1 Fonte de alimentação variável

- 1 Fonte de alimentação fixa + 5 V

- 1 Multímetro digital (medição de tensões)

- 1 Multímetro analógico (medição de correntes)

- 1 Breadboard

- Data Sheet BC 547 (transistor NPN de silício)

Esquema Experimental

Figura 1 – Esquema Experimental Nº 1

Procedimento

1. Monte o esquema experimental Nº 1, escolhendo adequadamente os aparelhos de medida.

Por variação do potenciómetro   faça com que a corrente de base  tenha os valores do Quadro 1. Para cada valor da corrente de base varie a tensão colectro-emissor   de acordo com os valores apresentados.

Meça e register as respetivas correntes de collector. Nota: Verifique se a corrente de base se mantém constante.

|  | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 V |  |  |  |  |  |  |
| 0,5 V |  |  |  |  |  |  |
| 1 V |  |  |  |  |  |  |
| 5 V |  |  |  |  |  |  |
| 8 V |  |  |  |  |  |  |
| 10 V |  |  |  |  |  |  |

Quadro de registos nº 1 – características de saída

2. Proceda de modo a poder medir as tensões base-emissor   e collector-emissor , assim como a corrente de base .

Para cada valor constant da tensão collector-emissor indicado no quadro 2, e por actuação no potenciómetro , obtenha os valores da corrente de base indicados no quadro. Meça as respetivas tensões base-emissor .

|  | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 V |  |  |  |  |  |  |
| 0,5 V |  |  |  |  |  |  |
| 1 V |  |  |  |  |  |  |
| 5 V |  |  |  |  |  |  |
| 8 V |  |  |  |  |  |  |
| 10 V |  |  |  |  |  |  |

Quadro de registos nº 2 – Características de entrada

Análise e Interpretação de Resultados

1. Calcule o ganho de corrente   do transistor nas seguintes condições:

2. Dos calculus realizados na alínea anterior que pode concluir quanto aos factores que podem influenciar o valor do ganho de corrente em corrente contínua ?

3. Represente graficamente as características de entrada e de saída. Compare-as com as características analisadas teoricamente.

Gráfico Nº 1 – Características de Saída

Gráfico Nº 2 – Características de Entrada