Curso Profissional de Técnico de Eletrotecnia

Disciplina: Eletricidade e Eletrónica: Mód.7 – Amplificadores com Transístores

Trabalho Laboratorial

Estudo de um Amplificador de Pequenos Sinais com Polarização por Divisor de Tensão de um Transístor TJB

Objetivos:

- Determinar os parâmetros em corrente continua (PFR).

- Determinar os parâmetros em corrente alternada – ganho de tensão.

- Verificar a função / utilidade do amplificador by pass / desacoplamento.

Material a UItilizar:

1 Transistor 2n3904 ;

4 – Resistências, de

1 – Breadboard;

1 – Fonte de Alimentação

1 – Osciloscópio

1 – Gerador de funções

1 – Multímetro.

Esquema Experimental

Figura 1 – Esquema Experimental Nº 1

Procedimento

Monte, na breadboard, o circuito da figura dada.

1. Meça o valor contínjuo de  apresente os resultados numa tabela.

Nota: No relatório calcule teoricamente os valores destas grandezas e compare-os com os valores medidos – utilize   valor teórico, usando a mesma tabela para expresser os valores medidos e calculados.

2. Introduza um sinal alternado no circuito, com as seguintes características:

- frequência de 1kHz

- valor de pico a pico igual a 5 mV

3. Esboce, o mais rigorosamente possível, em papel quadriculado, a figura que obtém no osciloscópio, onde devem figurar a tensão alternada de entrada (vinda do gerador de sinais), no canal 1, e a tensão alternada de saída, no canal 2 do osciloscópio.

4. Meça, no osciloscópio, os valores pico a pico de ambos os sinais (entrada e saída).

5. Registe, para cada canal do osciloscópio, a base de tempo utilizada e o campo de medida/escala, de forma a poder confirmar os valores que mediu/registou atrás.

6. Utilizando os valores medidos, calcule o ganho do amplificador.

7. Retire o condensador de by pass e repita os pontos 3 e 4.