Módulo 2 (UFCD 6075): Instalações Elétricas - Generalidades (25h )

Módulo 4 (UFCD 6077): Instalações Elétricas Residenciais Individuais – Implementação de Um Projeto a Cabo   (25h)

– Tarefa 1 – Enunciado + Correção -

1. Identificar os componentes do circuito

R: Esquema de Princípio:

Da esquerda para a direita:

Botão de Pressão; Transformador 230V/3-5-8 V; Campainha;

Esquema Unifilar:

Da esquerda para a direita e de cima para baixo:

Transformador 230 V/3-5-8 V; Caixa de Derivação; Botão de Pressão; Campainha.

Esquema Multifilar:

Da esquerda para a direita e de cima para baixo:

Transformador 230 V/3-5-8 V; Caixa de Derivação; Botão de Pressão; Campainha.

2. Explicar o funcionamento do circuito

A tensão da rede (230 V alternados) é aplicada ao primário de um transformador de tensão. No secundário desse mesmo transformador, de onde vamos alimentar o nosso circuito, ficam disponíveis 3 tensões: 3V, 5V e 8 V. Neste caso, usamos 8 V pois as campainhas utilizadas funcionam a essa tensão.

Assim, a partir do secundário do transformador, a corrente entra pela Fase e segue até a um terminal do botão de pressão. Se não premirmos o botão nada mais acontece. Quando premimos o botão de pressão, a corrente passa para o outro terminal desse botão e segue daí para a campainha (esta toca) e sai pelo Neutro.

Finalidade da Instalação: Esta instalação de sinalização é utilizada quando se pretende acionar uma campainha de apenas um determinado local.

3. Desenhar a instalação (3 esquemas) no Visio (ou, quem não tiver, à mão)

Está no próprio enunciado.

4. Desenhar a instalação (3 esquemas) no Visio (ou, quem não tiver, à mão), mas acrescentando um botão de pressão, isto é, a campainha poderá ser comandada de dois locais diferentes.

Conforme figura seguinte mas em que é retirado um dos botões de pressão: